## Slide 1
Infrastruttura IT
Compagnia Theta
Rete Sicura e Segmentata per 6 Piani
Team Sniffing Sockets • Progetto Build Week
Notes: <number>

## Slide 2
Obiettivi del Progetto
Connettività: 120 postazioni di lavoro su 6 piani
Segmentazione: VLAN logiche per isolamento traffico
Sicurezza: Firewall perimetrale + 3 IDS/IPS strategie
Storage: NAS centralizzato con RAID tolleranza guasti
Notes: <number>

## Slide 3
Struttura Edificio Theta
6 Piani
+
20 PC/Piano
=
120 Postazioni
Totali
Notes: <number>

## Slide 4
VLAN: Segmentazione Logica
VLAN 10-60
6 reparti aziendali, una per piano
Isolamento traffico broadcast
VLAN 100
Area server e NAS
Accesso controllato
VLAN 200
DMZ - Web Server
Isolamento massimo
Notes: <number>

## Slide 5
Router On-a-Stick: Inter-VLAN Routing
Trunk 802.1Q: Un'interfaccia verso switch trasporta tutte le VLAN
Sub-interfacce: G0/0.10, G0/0.20... una per VLAN con encapsulation dot1Q
IP Gateway: Ogni sub-interfaccia ha IP della propria rete
DHCP Server: Un pool per ogni rete, assegna IP dinamicamente
Notes: <number>

## Slide 6
Configurazione DHCP per Reparti
IT / Infrastruttura
VLAN 10 • 192.168.10.0/24
R&D / Operations
VLAN 20 • 192.168.20.0/24
Vendite / Marketing
VLAN 30 • 192.168.30.0/24
HR / Staff
VLAN 40 • 192.168.40.0/24
Amministrazione
VLAN 50 • 192.168.50.0/24
Direzione
VLAN 60 • 192.168.60.0/24
Notes: <number>

## Slide 7
NAS: Archiviazione Centralizzata
Posizionamento: VLAN 100 (192.168.100.0/24) al piano terra
RAID Storage: Tolleranza ai guasti, dati integri anche con disco fallito
Accesso: Da tutte le VLAN via router on a stick con ACL
Backup: Condivisione centralizzata di file aziendali in sicurezza
Notes: <number>

## Slide 8
Firewall Perimetrale: Difesa Esterna
Posizione: Tra router centrale e Internet / Cloud
Ruolo: Stateful filtering, NAT, policy di accesso tra zone
DMZ Interface: Porta dedicata verso VLAN 200 (web server esposto)
Blocco Traffico: Nega di default dalla DMZ verso LAN interna e NAS
Notes: <number>

## Slide 9
DMZ: Zona Demilitarizzata
Cos'è
Segmento isolato tra LAN interna e Internet, protetto da firewall
VLAN 200
192.168.200.0/24 • Web Server DVWA ospitato qui
Protezione: Compromissione web server ≠ accesso LAN interna
Notes: <number>

## Slide 10
IDS/IPS: Rilevamento e Blocco
IDS
Rileva anomalie, invia alert
Non blocca, solo monitora (in parallelo)
IPS
Rileva anomalie, blocca
Agisce in real-time (in linea)
Notes: <number>

## Slide 11
3 IDS/IPS Strategici nella Rete
IPS1 (Perimetro ↔ LAN): Tra firewall e router centrale • Controlla attacchi verso VLAN interne
IPS2 (Perimetro ↔ DMZ): Tra firewall e VLAN 200 • Blocca exploit/scansioni verso web server
IDS1 (Monitoraggio LAN/Server): Su VLAN 100 • Rileva accessi anomali al NAS, esfiltrazione dati
Notes: <number>

## Slide 12
Web Server: DVWA in DMZ
Metasploitable: Macchina vulnerabile per test e demo
DVWA: Damn Vulnerable Web Application - app target per security testing
Accesso: Solo da Internet verso porte consentite (80, 443)
Isolamento: Nessun accesso verso LAN e NAS per default
Notes: <number>

## Slide 13
Cloud: Connessione verso Esterno
Default Route: Tutte le VLAN escono verso firewall → Internet
NAT: Firewall traduce IP interni in IP pubblico
DMZ Esterna: Web server raggiungibile da Internet tramite firewall
Sicurezza: IPS e firewall monitorano traffico esterno
Notes: <number>

## Slide 14
Topologia: Visione Completa
Notes: <number>

## Slide 15
Vantaggi della Segmentazione VLAN
Isolamento
Broadcast confinati a ogni VLAN
Performance
Domini di broadcast ridotti
Sicurezza
Policy controllate per ogni reparto
Scalabilità
Aggiunta reparti senza ricablaggi
Notes: <number>

## Slide 16
Router-Firewall perimetrale e centrale
Gestione degli accessi
Controllo degli utente e dei permessi
Protezione
Contro minacce e hacker
Filtraggio del Traffico
Selezione accurata dei pacchetti dati
Monitoraggio in tempo reale
Analisi costante dei flussi di rete
Notes: <number>

## Slide 17
Simulazione Firewall Pfsense
Kali
Ambiente virtuale che rappresenta il nostro host della rete simulata
Metasploitable (DMZ)
La macchina Metasploitable rappresenta il nostro server web
Pfsense
Il nostro Router-Firewall
Notes: <number>

## Slide 18
Regole implementate e Ping Test
LAN – WAN – DMZ - NAS
Esposizione delle regole di blocco e di permesso introdotte per la varie interfacce
che seguono una logica giusta per la difesa della rete
Kali ping to Meta
Dopo aver permesso e attivato la regola del Ping,
effettueremo il test di connettività dalla Kali verso la Meta
Pfsense
Il nostro Router-Firewall
Notes: <number>

## Slide 19
Testing della Rete: Strumenti Python
HTTP Verb Tester
Test verbi HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, HEAD, OPTIONS, PATCH, TRACE) verso DVWA
Port Scanner
Scansione porte su dispositivi per identificare servizi attivi
Notes: <number>

## Slide 20
Testing della Rete: Strumenti Python
Sniffer
Scansione dei pacchetti in transito sulla macchina
Notes: <number>

## Slide 21
Testing della Rete: Strumenti Python
TRACE
Riflessione delle richieste, combinato con XSS porta a furto di sessione o dati sensibili
OPTIONS
Rivela metodi disponibili, accelera ricognizione
Mitigazione
Abilita TRACE & OPTIONS solo dove necessari, whitelist rigorosa
Notes: <number>

## Slide 22
Testing della Rete: Strumenti Python
Port Scanning
Identifica i servizi raggiungibili e superficie d’attacco.
Mitigazione
Ridurre l'esposizione: minimalismo, crittografia, segmentazione;
Apri solo quello che serve al business;
Firewall rules per limitare accesso per provenienza
Notes: <number>

## Slide 23
Testing della Rete: Strumenti Python
Traffic monitoring & Ciclo iterativo
Osserva traffico in tempo reale durante i test
Conferma comportamento atteso, troubleshooting rapido
Rilancia test dopo ogni cambio di configurazione
Validazione che la superficie d'attacco rimane sotto controllo
Notes: <number>

## Slide 24
Fasi di Implementazione
1. Analisi: Requisiti, struttura, dimensionamento
2. Progettazione: VLAN, subnetting, schema indirizzamento
3. Implementazione: Switch, router, DHCP, routing
4. Sicurezza: DMZ, firewall, IDS/IPS, policy
5. Testing: Script Python per validazione rete
6. Report: Documentazione e raccomandazioni finali
Notes: <number>

## Slide 25
Bill of Materials: Componenti
Networking
1 Router • 1 Firewall • 6 Switch (24+ porte)
Server & Storage
1 Web Server (DVWA) • 1 NAS RAID
Sicurezza
1 IDS • 2 IPS posizionati strategicamente
Notes: <number>

## Slide 26
Conclusioni
Architettura Moderna: Router on a stick con VLAN per scalabilità
Difesa Multilivello: Firewall + IDS/IPS + DMZ isolata
Storage Affidabile: NAS RAID centralizzato e protetto
Testing Validato: Script Python per verifica sicurezza
Notes: <number>

## Slide 27
Grazie!
Team Sniffing Sockets
Infrastruttura IT Theta • Build Week Progetto
Notes: <number>